## Slide 1: Water voor landbouwers
Maarten Raman Projectcoördinator Water & Bodembeheer
16 oktober 2024

## Slide 2: Korte geschiedkundige opfrissing
Tussenkomst rampenfonds vanaf 2014:
  2017  Droogte
  2018  Droogte
  2019  Droogte
  2020  Droogte
  2021  Wateroverlast
  2022  Droogte
  2023 Droogte & Wateroverlast
Extremen worden uiterst gangbaar

## Slide 3: Extreem weer als nieuw normaal?

## Slide 4: Toekomst
Grillige aanvoer van water in het groeiseizoen
  Extreme droogte
  Extreme neerslag
  Piekbuien
  Kwantiteitsproblematiek captatieverboden, oppompverboden?
  Kwaliteitsproblematiek  Goede toestand in 2027 / 2033?

## Slide 5: Bodem als grootste buffervat

## Slide 6: Bodem als grootste buffervat?

## Slide 8: Bodeminteracties

## Slide 9: Impactwerven op water
Sponswerking van de bodem
Waterbeheersingstechnieken
Klimaatrobuuste gewassen
Klimaatrobuuste landschapsinrichting

## Slide 10: Principe duurzaam agrarisch waterbeheer
Bodemstructuur - Stuwtjes - (Peilgestuurde) drainage
Bodembewerkingen - Poelen - Klimaat gestuurde drainage
Bodembedekking - Bufferbekkens - Grachten beheer
Omvorming - Infiltratiezones klassieke drainage - Watersturing
naar peilgestuurde drainage - Alternatieve bronnen
Infiltratiecapaciteit vergroten

## Slide 11: Sturingscapaciteit als eerste snelle maatregel
IMPACT krijgen op waterafvoerende ellementen
  IMPACT krijgen op afwateringsgrachten
  IMPACT krijgen op drainage

## Slide 12: Welke problemen oplossen?
Verslemping
Verdroging
Vernatting
Verzilting

## Slide 13: 2 trappenplan
STAP 1
Neerslag maximaal vasthouden in en rond de bodem Agrarisch stuwpeilbeheer
STAP 2
Beperkte water toevoer Slimme irrigatietechnieken

## Slide 14: STAP 1: Agrarisch stuwpeilbeheer
  Stuwtjes
  (Klimaat Adaptieve) Peilgestuurde drainage

## Slide 15: Huidig watersysteem - afvoergericht

## Slide 16: Snelle eerste oplossing – waterlekkage tegengaan

## Slide 17: Hoe werkt een stuwtje?

## Slide 18: Hoe werkt een stuwtje?

## Slide 19: Beïnvloedingsgebied
Bufferruimte kan oplopen tot 500m³

## Slide 20: Knijpstuw

## Slide 27: Knijpstuw

## Slide 28
Waar is een stuw mogelijk, wenselijk ?
Criteria:
Eerder vlak terrein, zwak verval in de beek → groter effectgebied
Vlot bereikbare locatie
Enkel op private waterlopen (voor Lb’ers)
Bij perceelsgrens  buurman akkoord voor plaatsing

## Slide 29: Soorten stuwtjes

## Slide 30: Voordelen van stuwtjes
Landbouwkundige voordelen:
  Verdroging perceel vertragen
  Zomeronweders valoriseren
  Nitraatrijk water bijhouden
Voordelen voor de landbouwer:
  Kruidgroei in slootjes vertragen
  Grip krijgen op het watersysteem
  Landbouwactiviteit blijft gevrijwaard
  Eenvoudig te bedienen
Voordelen voor de omgeving:
  Buffercapaciteit voor waterstockage
  Verdroging van het landschap tegengaan
  Meer infiltratie naar de ondergrond
  Geen extra druk op de ruimte

## Slide 31: Plaatsingsvoorwaarden
  Enkel toegelaten op private waterlopen
  Niet binnen de 5m zone van een gecategoriseerde waterloop
  Omgevingsvergunning vereist

## Slide 32: Praktische tips
Plaatsing
  Vermijd schade
    Plaats een paaltje en markeer
    Meldt het aan de loonwerker
  Vermijd uitspoeling stuw

## Slide 33: Financiering stuw
VLIF NPI
Voorwaarden VLIF NPI
Aanvragen in blokperiodes
  5 en een halve maand tijd tot tonen vooruitgang
    Getekende offerte
Omgevingsvergunning nodig
Forfaitair steunbedrag per m stuwopening (2880 eur deze blokperiode)

## Slide 34: Voorbeelden praktijk – polder Vlassenbroek

## Slide 35: Groepsaanpak – Klokputweg Sint-Gillis-Waas

## Slide 36: Peilgestuurde drainage
Notes: Dit gebeurt met behulp van een regelbuis, veelal niet meer dan een doodgewone PVC-buis die op de gewenste peilhoogte (meestal 30-40 cm onder het maaiveld) voorzien is van een doorlaatopening. Zolang de regelbuis gemonteerd is zal het waterpeil tot op dit gewenste niveau blijven. Wanneer de percelen echter toegankelijk dienen te zijn voor veldbewerking kan de landbouwer het peil doen zakken tot op het oorspronkelijke drainageniveau door het eenvoudig verwijderen van de regelbuis. Of nog: enkel op het moment dat de landbouwer met zijn machines op het veld moet zijn wordt er gedraineerd tot op het klassieke niveau. Buiten de zaai- en oogstperiode blijft het water een pak hoger staan. Op die manier kan de landbouwer dus langer water vasthouden op zijn terrein.

## Slide 37: Wat is Peilgestuurde Drainage
Notes: Het systeem van peilgestuurde drainage is in wezen relatief eenvoudig. Net als een klassieke drainage bestaat het uit drainbuizen die onder de grond liggen. Deze drains monden echter niet rechtstreeks uit in een naburige sloot, maar zijn aangesloten op een verzamelbuis aan de rand van het perceel. Op haar beurt loopt deze verzamelbuis tenslotte naar een speciaal voorziene verzamelput, waar de eigenlijke peilregeling plaatsvindt. Dit gebeurt met behulp van een regelbuis, veelal niet meer dan een doodgewone PVC-buis die op de gewenste peilhoogte (meestal 30-40 cm onder het maaiveld) voorzien is van een doorlaatopening. Zolang de regelbuis gemonteerd is zal het waterpeil tot op dit gewenste niveau blijven. Wanneer de percelen echter toegankelijk dienen te zijn voor veldbewerking kan de landbouwer het peil doen zakken tot op het oorspronkelijke drainageniveau door het eenvoudig verwijderen van de regelbuis. Of nog: enkel op het moment dat de landbouwer met zijn machines op het veld moet zijn wordt er gedraineerd tot op het klassieke niveau. Buiten de zaai- en oogstperiode blijft het water een pak hoger staan. Op die manier kan de landbouwer dus langer water vasthouden op zijn terrein.

## Slide 38: Wat is PGD?
Peil voor veldbewerkingen op vb. 70cm onder maaiveld
Alle andere tijdstippen peil op vb. 40cm onder maaiveld
Ongedraineerd
Klassieke drainage
Peilgestuurde drainage
Notes: Er zijn dus drie mogelijke waterstanden, …

## Slide 39
Resultaten onderzoeksmetingen ©
Frank Elsen – senior onderzoeker
Notes: Copyright BDB, metingen die het concreet maken.

## Slide 40
Notes: Hoe minder water beschikbaar is voor evapotranspiratie, hoe meer productieverliezen. Dit kan w berekend ahv allerlei ingewikkelde formules, die we aan ons voorbij laten gaan.

## Slide 41: Effect op capillaire opstijging van water uit het grondwater, bij droogte
Notes: In essentie wordt het voordeel geleverd via het verhogen van de capillaire opstijging uit het grondwater. Hierdoor worden extra millimeters water ter beschikking gesteld voor evapotranspiratie.

## Slide 42: Kennisopbouw
Bv. effect op de maïsproductie
Droogtegevoeligheid van maïs
 vanaf 10-12de blad (eind juni) tot einde bloei (juli) !
Uitstellen van
droogte in juli !
Meer nalevering
Notes: Concreet vb: maïs = zeer droogtegevoelig gewas. Vanaf eind juni wordt deze plant zeer gevoelig aan watertekorten. Het mag nadien in augustus nog zoveel regenen als het wil, eens de schade is geleden wordt dit niet meer ingehaald. Belangrijk is dus om de droogtestress zo lang mogelijk uit te stellen.

## Slide 43
Notes: PGD levert meetbare gunstige effecten, gemiddeld wordt zo’n 30-35 mm extra water beschikbaar gemaakt voor evapotranspiratie. Elke bijkomende mm evapotranspiratie komt overeen met zo’n 30 kg extra droge stofopbrengst per hectare. Een goed uitgevoerde PGD levert dus jaarlijks zo’n ton extra droge stof meeropbrengst op, wat zich rechtstreeks zal vertalen in de portemonnee van de landbouwer.

## Slide 44: Effect op capillaire opstijging bij droogte op opbrengst & financieel rendement
Notes: In concrete cijfers, afhankelijk van de teelt wordt per hectare zo’n 100 tot ettelijke 100en euro’s (voor de meer watervereisende teelten zoals aardappelen en ajuinen) extra verdiend. In de praktijk komt dit ruwweg overeen met het uitsparen van 1 irrigatiebeurt.

## Slide 45: Voordelen voor de landbouw
Langere waterbeschikbaarheid
  Beregeningbeurt uitstellen/overslaan
Meer gewasopbrengst
Beter benutten van nutriënten
Tragere afbraak van organische koolstof
Meer waterbuffer
Verzilting tegengaan
Geen piekdebieten op gracht
Minder onderhoud aan de drains
Notes: Significante meerwaarde in de gewasopbrengst

## Slide 46: Kansinschatting Peilgestuurde drainage

## Slide 47
  Samenwerking tegen verdroging loont!
Waterwinst buiten het perceel

## Slide 49: Financiering Peilgestuurde Drainage
Kostprijs omvorming heel divers
  Afhankelijk van benodigde werken
  Ouderdom drainage
  Oriëntering
  Moerbuis aanwezig?
Vlif NPI Steun:
  75% van 1750 eur normbedrag
  TVA nodig

## Slide 50: Klimaat adaptieve drainage

## Slide 51: Dashboard Klimaat Adaptieve Drainage

## Slide 52: Klimaat Adaptieve Drainage

## Slide 53: Naast landbouwer ook waterbouwer?
Gebiedsgerichte aanpak nodig
Juiste kader
Begeleiding
Landbouwdoel niet vergeten

## Slide 54: Boots on ground
Desktop - Realiteit
Ouderdom bestaande drainage
Configuratie drains (oriëntatie, drainafstand, diepte …)
Hellingsgraad perceel (Nivellering uitgevoerd?)
Toekomstige teeltverwachtingen
Bodemkaart verouderd
Technisch: niet elk perceel kan omgevormd worden

## Slide 55: Praktijkvoorbeeld

## Slide 57: Grondwatertrein
Drainage moet vergund/gemeld worden!

## Slide 58: Aanleggen bufferbekken

## Slide 59: Aanleggen van bufferbekken
Grote bepaling:
  Beschikbare ruimte als beperkende factor
  Watersnood in droogteperiode als maatstaf
Watertoevoer berekenen:
  Waterbron? Verharding in de buurt? Aftakken uit beek?
  Verdamping beperken?
Waterkwaliteit:
  Monitoring kwaliteit
  Kwaliteit toevoer van water

## Slide 60: Aanleggen bufferbekken
Laat je bijstaan door Viaverda – Waterportaal!

## Slide 61: Financiering bufferbekken
VLIF NPI
  Ecologisch bufferbekken
  Waterbassin (folibassin)
  Waterreservoirs (metalen golfplaten of flexibele opslag)
Omgevingsvergunning of TVA nodig

## Slide 62: Efficiënte watergift
Beregeningskanon
  Verdampingsverliezen
  Hoge energievraag
  Hoge werklast voor de landbouwer

## Slide 63: Efficiënte watergift
Druppelirrigatie bovengronds

## Slide 64: Efficiënte watergift
Subirrigatie – Peilgestuurde drainage
Druppelirrigatie ondergronds

## Slide 65: Spotten van opportuniteiten
Stuwmogelijkheden / herstel kapotte stuwen?
Peilgestuurde drainage –> ook omgekeerd bruikbaar?

## Slide 67
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220812_96518830

## Slide 68
Eigenaarschap

## Slide 69
Draagvlak
Snel inzetbaar
Zonder verlies productiegronden (ruimte-inname)
In eigen beheer (waterconservering maar ook peilbeheer)

## Slide 70
Vertrouwen

## Slide 71: Toelichtingen

## Slide 72: Demonstraties op het terrein bij collega’s

## Slide 73: Toelichtingen op terrein
Notes: Hoge grondwaterpeilen = latere grondwaterpeildaling in het voorjaar
Wordt dit inkomensverlies gemitigeerd door gebruik van PGD? De doorrekeningen binnen het LEADER project Drainage Plus hebben mogelijk gemaakt om een benadering te maken van hoe de verminderde wateropname door een gewas als gevolg van droogte leidt tot in het algemeen een daling in de gewasopbrengst. Voor de meeste teelten is het verband tussen wateropname door het gewas en gewasproductie zeer goed gekend (Water Use Efficiency (WUE), kg oogstbaar product per mm water opgenomen door het specifieke gewas).
Een voorbeeld: Voor grasland in Bocholt bedraagt de WUE 30 kg droge stof per ha per mm gewasverdamping. Rekening houdend met de meer-opname van gemiddeld 45 mm water door het grasland per seizoen, met 10% randverliezen, met een waarde van € 150/ton DS (hier gerekend als aankoopwaarde ingeval van gebrek aan groenvoeder betekent – andere bronnen geven waarde tot € 240/ton DS), dan betekent dit gemiddelde meeropbrengsten van € 182/ha als gevolg van keuze voor PGD vergeleken met klassieke drainage in de gemeten periode.
In volgende tabel tonen we de resultaten van simulaties voor een aantal percelen die werden opgevolgd door BDB. De tabel toont gemiddelde meeropbrengsten per jaar bij het gebruik van PGD vergeleken met klassieke drainage.
Deze financiële meeropbrengsten laten toe om in belangrijke mate de meerkosten die een peilgestuurde drainage met zich brengt af te schrijven binnen redelijke termijnen. Voor aardappel zou een veld van 5 ha bij een nieuwaanleg 10000 EUR kosten en bij omvorming 4000 EUR. Een meeropbrengst van 463 EUR/ha (gemiddelde 2007-2018) zou dus leiden tot een terugverdienperiode van minder dan 5 jaar bij nieuwaanleg en minder dan 2 jaar bij omvorming. De terugverdientijd is nog korter voor teelten met een hogere toegevoegde waarde (bijvoorbeeld groententeelt).
Deze financiële meeropbrengsten laten toe om in belangrijke mate de meerkosten die een peilgestuurde drainage met zich brengt af te schrijven binnen redelijke termijnen.

## Slide 76: Werk met bekwaam personeel
Notes: Hoge grondwaterpeilen = latere grondwaterpeildaling in het voorjaar
Wordt dit inkomensverlies gemitigeerd door gebruik van PGD? De doorrekeningen binnen het LEADER project Drainage Plus hebben mogelijk gemaakt om een benadering te maken van hoe de verminderde wateropname door een gewas als gevolg van droogte leidt tot in het algemeen een daling in de gewasopbrengst. Voor de meeste teelten is het verband tussen wateropname door het gewas en gewasproductie zeer goed gekend (Water Use Efficiency (WUE), kg oogstbaar product per mm water opgenomen door het specifieke gewas).
Een voorbeeld: Voor grasland in Bocholt bedraagt de WUE 30 kg droge stof per ha per mm gewasverdamping. Rekening houdend met de meer-opname van gemiddeld 45 mm water door het grasland per seizoen, met 10% randverliezen, met een waarde van € 150/ton DS (hier gerekend als aankoopwaarde ingeval van gebrek aan groenvoeder betekent – andere bronnen geven waarde tot € 240/ton DS), dan betekent dit gemiddelde meeropbrengsten van € 182/ha als gevolg van keuze voor PGD vergeleken met klassieke drainage in de gemeten periode.
In volgende tabel tonen we de resultaten van simulaties voor een aantal percelen die werden opgevolgd door BDB. De tabel toont gemiddelde meeropbrengsten per jaar bij het gebruik van PGD vergeleken met klassieke drainage.
Deze financiële meeropbrengsten laten toe om in belangrijke mate de meerkosten die een peilgestuurde drainage met zich brengt af te schrijven binnen redelijke termijnen. Voor aardappel zou een veld van 5 ha bij een nieuwaanleg 10000 EUR kosten en bij omvorming 4000 EUR. Een meeropbrengst van 463 EUR/ha (gemiddelde 2007-2018) zou dus leiden tot een terugverdienperiode van minder dan 5 jaar bij nieuwaanleg en minder dan 2 jaar bij omvorming. De terugverdientijd is nog korter voor teelten met een hogere toegevoegde waarde (bijvoorbeeld groententeelt).
Deze financiële meeropbrengsten laten toe om in belangrijke mate de meerkosten die een peilgestuurde drainage met zich brengt af te schrijven binnen redelijke termijnen.

## Slide 79: Beste reclame komt van tevreden collega’s

## Slide 81: Projecten

## Slide 82: Op Peil

## Slide 84: SKAD
Samenwerking aan Klimaatadaptieve drainage

## Slide 85: Contacteer ons
Diestsevest 40, 3000 Leuven
016 28 64 64
info@boerennatuur.be
www.boerennatuur.be

## Slide 86: Elementen